附件1：

一、工程概况

龙岩市贸促会部分办公室及走廊，包括隔墙拆除，隔墙增加，空调、电话、网络线路整改，开凿门洞，门扇采购安装，墙面部分刷白等，详见工程量及施工要求。

- 工程量及施工要求

| 项目名称 | 工程量 | 施工要求 |
| --- | --- | --- |
| 隔断制作 | 20m2 | 龙骨间距400；填充吸音棉，9.5厚纸面石膏板（龙牌、泰山、圣戈班）板面钉眼封点防锈漆、贴胶带，白水泥、胶批腻子三遍、刷乳胶漆（立邦、多乐士、嘉宝莉）三遍。 |
| 室内门 安装 | 1扇 | 钢木门或复合门，按现有尺寸，配五金。 |
| 拆除项目 | 1项 | 拆除原隔断20m2、拆除原门扇1扇（含门框）、拆除空调一台，清理、垃圾运出 |
| 修补 | 顶、墙面（155m2）阳台3个（约12米） | 墙面、顶面进行重新修补刷漆（按甲方要求施工），需先铲除原有底漆，再补批腻子，刷乳胶漆（立邦、多乐士、嘉宝莉）三遍。 |
| 线路改造 | 1项 | 电线（远东、华美、起帆）网线（超五类无氧铜网线、线缆对数：8芯、线路整改（根据实际现场按甲方要求进行施工）及辅材，含空调及照明线移位（需操作者持证上岗），电源开关（3只）插座：3只（正泰、德力西），格栅灯4盏。 |
| 纱窗及轨道 | 11扇 | 需金刚纱网制作。 |
| 其他 | 1项 | 综合考虑税金、上楼力资、运输、脚手架等注：工作日不能影响正常工作的开展（考虑夜间或节假日施工）如有其他未明确细节以设计规划单位的项目设计要求为准。 |

三、质量检查与要求

1.本工程所用材料必须为符合环保要求的国标材料，中标单位使用的各类材料不得低于询价文件要求的品牌档次，材料进场需经采购单位验收确认。

2.如有未明确的相关要求以采购单位根据常规规范提出的要求为准，隐蔽工程需经采购单位过程验收确认后方可继续施工，各项工程施工工艺按照行业规范标准验收。

3.施工现场安全防护设施齐全，安全责任由施工方承担。

4.施工完成后所有垃圾均需清理干净，施工场所打扫干净后方可申请验收。

四、维修承诺

提供免费1年保修年限，保修期从竣工交验之日起计算，保修期内如有质量问题，保证24小时内赶到现场维修处理。